Приложение 1а

АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЕИ 1520 мм НА ГРАНИЦЕ СНГ-ЕС.

ПОДСИСТЕМА: ИНФРАСТРУКТУРА.
ПУТЬ И ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСОК ВОПРОСОВ ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Документ разработан Контактной Группой ОСЖД-ЕЖДА

ЯНВАРЬ 2009

РЕВИЗИИ И ВНЕСЁННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

| Ревизия и дата | Разделы | Пояснения | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.05/ 10/09/2008 | 1, 2 | Рабочий документ на основе информации, полученной ЕЖДА до 10/09/08. | FAD |
| 0.07/ 10/12/2008 | 1, 2 | Предварительный проект для согласования на следующем совещании | FAD |
| 1.00/ 27/01/2009 | - | Документ согласованный контактной группой | VK |

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ.	3

2	СПИСОК ВОПРОСОВ ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ.	4

2.1	Параметры трассы (Line layout)	4

2.2	Параметры верхнего строения пути (Track parameters)	4

2.3	Требования к стрелочным переводам и пересечениям путей (Switches and crossings)	4

2.4	Механическая прочность пути (Track resistance to applied loads)	5

2.5	Нагрузка при движении по искусственным сооружениям (Structures resistance to traffic loads)	5

2.6	Качество положения (геометрического состояния) пути и допуски дефектов на отдельных участках пути (Track geometrical quality and limits on isolated defects)	5

2.7	Требования к платформам (Platforms)	5

2.8	Требования, связанные с защитой здоровья, безопасностью и защитой окружающей среды (Health, safety and environment)	6

2.9	Требования, связанные с эксплуатацией (Provision for operation)	6

2.10	Требования к стационарным установкам, предназначенным для обслуживания поездов (Fixed installations for servicing trains)	7

# ВВЕДЕНИЕ.

Контактная группа ЕЖДА/ОСЖД подготовила данный «Анализ параметров, являющихся определяющими для сохранения технической и операционной совместимости железнодорожной системы колеи 1520 мм на границе СНГ-ЕС.
Подсистема: Инфраструктура. Путь и путевое хозяйство» на основе материалов предоставленных странами членами ОСЖД, представленными в контактной группе. По мере возможности этот материал был обобщён.

Ко многим параметрам требования нормативных документов разных стран одинаковы или имеют небольшие различия. В этих случаях, при разработке единой спецификации для системы колеи 1520 мм, эти небольшие различия могут быть решены в рамках рабочей группы занимающейся разработкой документа.

В тоже время, требования к ряду рассмотренных параметров имеют существенные различия между разными странами и, ряд параметров не регламентирован либо в некоторых из стран, либо для системы колеи 1520 мм в целом. Для этих параметров, при разработке единой спецификации для системы колеи 1520 мм, потребуется дополнительное более глубокое изучение.

В этом приложении приводится перечень этих параметров, требующих дополнительного более глубокого изучения.

# СПИСОК ВОПРОСОВ ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ.

В первую очередь, следует отметить, что спецификации некоторых параметров устанавливаются в зависимости от категории линии. Как сама категоризация линий, так и подход к ней в разных государствах различны.

При разработке единой спецификации для этих параметров для системы колеи 1520 мм, в первую очередь потребуется единая категоризация линий.

Далее для каждой группы параметров указаны вопросы, требующие дополнительного более глубокого изучения.

## Параметры трассы (Line layout)

- Предельные значения уклона при подъёме и спуске (Maximum gradients). На сегодняшний день обобщающий анализ этого параметра затруднителен в связи с разнородностью применяемых категоризаций линий.

## Параметры верхнего строения пути (Track parameters)

- Отвод возвышения наружного рельса (постепенное снижение повышенной наружной нити до нуля) (Rate of change of cant).

- Эквивалентная конусность (геометрия взаимодействия системы «колесо-рельс») (Equivalent conicity) Параметр эквивалентной конусности в системе колеи 1520 мм, на сегодняшний день, не определен и не нормируется.

- Жёсткость пути (Track stiffness). На сегодняшний день этот параметр, как таковой не нормируется. На практике применяются требования к конструкции и компонентам пути (земляному полотну, балластной призме, креплению и т. д.).

## Требования к стрелочным переводам и пересечениям путей (Switches and crossings)

В этой группе параметров таких вопросов нет.

## Механическая прочность пути (Track resistance to applied loads)

- Продольные нагрузки (Longitudinal track resistance). На сегодняшний день этот параметр, как таковой не нормируется, либо подход к нему разнороден. На практике применяются требования к конструкции и компонентам пути (противоугоны).

- Поперечные нагрузки (Lateral track resistance). На сегодняшний день этот параметр, как таковой не нормируется, либо подход к нему разнороден. На практике применяются требования к балластной призме (крутизна откосов, ширина плеча и т. д., в зависимости от грузонапряжённости, типа шпалы и радиуса кривой).

## Нагрузка при движении по искусственным сооружениям (Structures resistance to traffic loads)

- Нагрузки на мосты (Resistance of bridges to traffic loads). Детальное сравнение моделей расчёта.

- Нагрузки на земляные сооружения (Equivalent vertical loading for earthworks and earth pressure effects). Детальное сравнение моделей расчёта.

- Нагрузка на искусственные сооружения, расположенные над путём или вблизи пути (Resistance of structures over or adjacent to tracks). На сегодняшний день этот параметр, как таковой не нормируется.

## Качество положения (геометрического состояния) пути и допуски дефектов на отдельных участках пути (Track geometrical quality and limits on isolated defects)

В этой группе параметров таких вопросов нет.

## Требования к платформам (Platforms)

- Длина платформы(Usable length of platforms). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный; при этом требования к нему не во всех государствах нормируются.

- Ширина платформы (Width and edge of platforms). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный; при этом требования к нему не во всех государствах нормируются.

- Доступность для лиц с ограниченной подвижностью (Characteristics of platforms linked to the access of people with reduced mobility). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный; при этом требования к нему не во всех государствах нормируются.

- Нанесение разметки безопасности на платформе (край и конец) (Width and edge of platforms, End of platforms). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный; при этом требования к нему не во всех государствах нормируются.

## Требования, связанные с защитой здоровья, безопасностью и защитой окружающей среды (Health, safety and environment)

- Предельные значения изменения давления в туннелях (Maximum pressure variation in tunnels). На сегодняшний день требования к этому параметру не нормируются.

- Поршневой эффект на подземных станциях (Piston effects in underground stations). На сегодняшний день требования к этому параметру не нормируются.

- Требования по уровню шума и вибрации (Noise and vibration limits and mitigation measures). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный; при этом требования к нему не во всех государствах нормируются.

- Безопасность в железнодорожных туннелях (Safety in railway tunnels). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный; при этом требования к нему не во всех государствах нормируются.

- Поперечная ветровая нагрузка (Effect of crosswinds). На сегодняшний день требования к этому параметру не нормируются.

## Требования, связанные с эксплуатацией (Provision for operation)

В этой группе параметров таких вопросов нет.

## Требования к стационарным установкам, предназначенным для обслуживания поездов (Fixed installations for servicing trains)

- Оборудование для слива туалета (Toilet discharge). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный и требования к этому нему не во всех государствах нормируются.

- Оборудование для мойки поездов (Train external cleaning facilities). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный и требования к этому нему не во всех государствах нормируются.

- Оборудование для заправки водой (Water restocking). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный и требования к этому нему не во всех государствах нормируются.

- Оборудование для заправки песком (Sand restocking). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный и требования к этому нему не во всех государствах нормируются.

- Оборудование для заправки топливом (Refuelling). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный и требования к этому нему не во всех государствах нормируются.

- Оборудование для электропитания поездов на стоянке (Electric shore supply). На сегодняшний день подход к этому параметру в разных государствах различный и требования к этому нему не во всех государствах нормируются.

# Footnotes

В скобках указано английское наименование согласно проекту ТСИ “Инфраструктура”.